## Slide 1
КОНТАКТОРЛАРДЫ БӨЛШЕКТЕУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
Электрлік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіби нұсқаулық

## Slide 2
КОНТАКТОРДЫ БӨЛШЕКТЕУ ҚАДАМДАРЫ
Бөлшектеу процесі
Қауіпсіздік: Бірінші кезекте қоректендіру көзінен ажыратып, LOTO жүйесін қолданыңыз.
Корпусты ашу: Бекіткіш бұрандаларды босатып, сыртқы қабықшаны абайлап шешіңіз.
Ішкі бөліктер: Электромагниттік катушканы және жылжымалы өзекшені ажыратыңыз.
Тексеру: Қайтару серіппелерінің және доға сөндіргіш камераның бүтіндігін тексеріңіз.
→
→
→
→

## Slide 3
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КОНТАКТІЛЕРДІ КҮТУ
Техникалық тазалау
Шаңнан тазарту: Барлық бөлшектерді сығылған ауамен немесе антистатикалық щеткамен тазалаңыз.
Контактілерді жуу: Изопропил спирті немесе арнайы контакт тазартқыш спрейін қолданыңыз.
Тотығуды кетіру: Егер контактілерде күйік болса, өте жұқа егеуқұммен (400+ grit) абайлап өңдеңіз.
Механикалық майлау: Жылжымалы бөліктерге өндіруші ұсынған арнайы майды жағыңыз.
→
→
→
→

## Slide 4
БЕЙНЕ-НҰСҚАУЛЫҚ
Тәжірибелік қолдану
Бұл бөлімде контакторды кәсіби деңгейде бөлшектеу және тазалау бойынша көрнекі бейне-нұсқаулық берілген. Көрнекі мысалдар арқылы маман келесі дағдыларды меңгереді:
Дұрыс құрал-сайманды таңдау
Жұмыс кезіндегі қателіктердің алдын алу
Техникалық паспортқа сәйкес құрастыру
→
→
→

## Slide 5
ҚОРЫТЫНДЫ
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!
Тұрақты техникалық қызмет көрсету – бұл жабдықтың ұзақ әрі қауіпсіз жұмыс істеуінің кепілі.
Контактілердің қызып кетуін болдырмайды
Электр энергиясының шығынын азайтады
Апаттық тоқтаулардың алдын алады
→
→
→